## Slide 1
Maintenance Industrielle
Université Djilali Bounaama Khemis Miliana
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Technologie
Chapitre 3 : INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 2
LE CONCEPT DE FIABILITE :
Définition :
Aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise dans des conditions données pendant un temps donné (NF EN 13306) ou « caractéristique d'un bien exprimée par la probabilité qu'il accomplisse une fonction requise dans des conditions données pendant un temps donné » (NF X 60–500).
La notion de temps peut prendre la forme :
De nombre de cycles effectués = machine automatique
De distance parcourue = matériel roulant
De tonnage produit = équipement de production
Commentaires : Un équipement est fiable s'il subit peu d'arrêts pour pannes. La notion de fiabilité s'applique :
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD
2

## Slide 3
A du système réparable=équipement industriel ou domestique.
A des systèmes non réparables=lampes, composants donc jetables
La fiabilité peut se caractériser par la Moyenne des temps de bon fonctionnement ou MTBF (Mean Time Between Failure).
3
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 4
4
La fiabilité d'un équipement dépend de nombreux facteurs :
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 5
5
Exemple : Fonctionnement d'un équipement sur 24 heures :
Calcul de la MTBF :
Pour l'exemple précédent : MTBF = 21,50 / 4 = 5,375 heures.
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 6
6
Le taux de défaillance λ :
Appelé également taux de panne, il est égal à l'unité de temps sur la MTBF :
Pour l'exemple précédent : λ = 1 / 5,37 = 0,19 panne / heure
Pour un équipement (système réparable) le taux de défaillance se traduit souvent par une courbe dite « courbe en baignoire » mettant en évidence 3 époques :
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 7
7
Le taux de défaillance λ :
Appelé également taux de panne, il est égal à l'unité de temps sur la MTBF :
Zone A = Epoque de jeunesse
Zone B = Epoque de maturité, fonctionnement normal, défaillance aléatoire indépendante du temps.
Zone C = Epoque d’obsolescence, défaillances d'usure ou pannes de vieillesse.
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 8
8
Exemple :
Dans cette partie, on s'intéresse au temps de bon fonctionnement (TBF) d’une presse. A chaque panne, on associe le nombre d’heures de bon fonctionnement ayant précédé de cette panne. Les observations se sont déroulées sur une période de 4 ans et ont donné les résultats suivants :
Rang de la panne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TBF ayant précédé la panne (en jours) | 55 | 26 | 13 | 80 | 14 | 21 | 124 | 35 | 18 | 26
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 9
LA MAINTENABILITE :
Définition : « Dans les conditions d'utilisation données pour lesquelles il a été conçu, la maintenabilité est l’aptitude d'un bien à être maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise, lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données, avec des procédures et des moyens prescrits. » (NF EN 13306).
Commentaires :
La maintenabilité caractérise la facilité à remettre ou de maintenir un bien en bon état de fonctionnement. Cette notion ne peut s'appliquer qu'a du matériel maintenable, donc réparable.
« Les moyens prescrits » englobent des notions très diverses : moyens en personnel, appareillages, outillages, etc.
9
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 10
La maintenabilité d'un équipement dépend de nombreux facteurs :
Remarques : on peut améliorer la maintenabilité en :
Développant les documents d'aide à l'intervention
Améliorant l'aptitude de la machine au démontage (modifications risquant de coûter cher).
Améliorant l'interchangeabilité des pièces et sous ensemble.
Calcul de la maintenabilité : La maintenabilité peut se caractériser par sa MTTR (Mean Time To Repair) ou encore Moyenne des Temps Techniques de Réparation
10
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 11
Pour l’exemple traité en fiabilité :
Taux de réparation μ :
Il est égal à l'unité de temps sur la MTTR :
Pour l’exemple traité en fiabilité :
Réparations / heure
11
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 12
LE CONCEPT DE DISPONIBILITE :
Définition : Aptitude d'un bien à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné, en supposant que la fourniture des moyens extérieurs nécessaires est assurée.
Cette aptitude dépend de la combinaison de la fiabilité, de la maintenabilité et de la logistique de maintenance. Les moyens extérieurs nécessaires autres que la logistique de maintenance n'affectent pas la disponibilité du bien (NF EN 13306).
12
Commentaires : Pour qu'un équipement présente une bonne disponibilité, il doit :
Avoir le moins possible d'arrêts de production
Etre rapidement remis en bon état s'il tombe en panne
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 13
13
La disponibilité d'un équipement dépend de nombreux facteurs :
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 14
La disponibilité allie donc les notions de fiabilité et de maintenabilité
Augmenter la disponibilité passe par :
L'allongement de la MTBF (action sur la fiabilité)
La notion de le MTTR (action sur la maintenance)
14
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 15
15
SYNTHESE :
INTRODUCTION AU CONCEPT FMD

## Slide 16
LA MBF
16
INTRODUCTION:
Pour établir des programmes de maintenance efficaces, il faut bien connaître le comportement des équipements dans le temps et s'assurer que les interventions effectuées améliorent la situation par rapport à la sécurité, à la fiabilité et aux coûts globaux.
L'historique qui suit présente comment les nouvelles philosophies de maintenance se sont développées dans l'aviation. Des notions importantes sur les fonctions cachées et sur les types de défaillances sont expliquées avant de passer aux principes mêmes de la MBF.
ORIGINES :
La MBF ou RCM (Reliability Centered Maintenance) a été introduite dans l’aéronautique aux états unis vers 1960 pour déterminer les programmes de maintenance.

## Slide 17
LA MBF
17
La publication d’un document appelé MSG a fixé les bases de la méthode de développement d’un programme de maintenance pour tous les intervenants de la maintenance aéronautique.
En France, c’est en 1984 que le concept RCM a été introduit sous l’impulsion d’EDF qui désirait l’appliquer à ses installations nucléaires. C’est le projet OMF qui se définit comme une politique de maintenance ayant pour objet « de définir un programme de maintenance préventive afin de contribuer à maintenir, voire améliorer la fiabilité des fonctions des systèmes qui sont importantes pour la sécurité et la disponibilité des tranches nucléaires ».

## Slide 18
LA MBF
18
Les objectifs de l’OMF sont le maintien et l’amélioration de la sûreté nucléaire, la maîtrise des coûts et l’optimisation économique de la maintenance, la mise en œuvre d’une méthode structurée par analyse des défaillances fonctionnelles, l’utilisation du retour d’expérience pour réajuster les programmes de maintenance.
L’idée d’adapter la RCM à l’industrie a été développée en France vers 1996. La démarche repose sur l’analyse technique des équipements et sur une implication forte des agents de maintenance. L’objectif est toujours d’améliorer la disponibilité des équipements.

## Slide 19
LA MBF
19
DEFINITIONS ET PRINCIPES :
Définitions :
RCM : stratégie de maintenance globale d’un système utilisant une méthode d’analyse structurée permettant d’assurer la fiabilité inhérente à ce système.
MBF : méthode destinée à établir un programme de maintenance préventive permettant d’améliorer progressivement le niveau de disponibilité des équipements critiques. La méthode repose essentiellement sur la connaissance précise du comportement fonctionnel et dysfonctionnel des systèmes.

## Slide 20
LA MBF
20
Objectifs : L’objectif principal est d’améliorer la disponibilité (plus importante au niveau industriel que la seule fiabilité) des équipements critiques (pour la sécurité ou la qualité).
Améliorer la disponibilité passe par :
Une réduction des défaillances par la mise en place d’une maintenance préventive efficace
Une réduction des durées de pertes de production par une répartition des tâches entre la production et la maintenance
D’autres objectifs sont aussi recherchés :
1. Maîtrise des coûts par l’optimisation des plans de maintenance par des interventions « au bon endroit au bon moment », donc par l’élimination d’opérations de maintenance préventives constatées improductives.

## Slide 21
LA MBF
21
2. Mise en œuvre d’une démarche structurée d’analyse des modes de défaillance.
3. Mise en œuvre d’une démarche participative par la création de groupes de travail MBF incluant des acteurs de la production et de la maintenance.

## Slide 22
LA MBF
22
LES BENEFICES DE LA MBF :
Les résultats d'une analyse de MBF sont une meilleure connaissance des fonctions, une compréhension de comment un équipement peut défaillir (echouer) et quelles en sont les causes premières pour converger sur une liste de tâches proposées qui soient applicables et efficaces. L'effet global d'une telle approche est de développer un travail d'équipe rigoureux et motivant. Les bénéfices pour l'entreprise comprendront plusieurs des effets suivants :
plus grande sécurité et intégrité environnementale;
meilleure performance opérationnelle;
plus grande efficacité économique de la maintenance;
durée de vie prolongée d'équipements coûteux;
plus grande motivation du personnel.

## Slide 23
LA MBF
23
Une analyse de MBF ne produira pas de résultats magiques. Toutefois cette approche ramène l'attention aux endroits significatifs. Les programmes qui en résulteront assureront le maximum de fiabilité dont l'équipement est capable et n'incluront que les tâches qui soutiennent cet objectif à un coût économique.

## Slide 24
LA MBF
24
LES BASES DE LA MBF :
1 – Les fonctions cachées
Une fonction évidente est une fonction dont la défaillance sera évidente à l'équipage durant le cours normal des opérations.
Une fonction cachée est une fonction dont la défaillance ne sera pas évidente à l'équipage durant le cours normal des opérations.
Un équipement peut avoir plusieurs fonctions dont certaines sont cachées. Certaines tâches de maintenance auront donc pour but de vérifier le bon fonctionnement de ces fonctions cachées. Les programmes d'inspection comportent beaucoup de ces tâches.

## Slide 25
LA MBF
25
2 Les types de défaillances :
Un équipage d'opération n'est pas souvent en mesure de rapporter une défaillance comme tel. Sachant qu'une défaillance se définit par une condition insatisfaisante, il y deux types de défaillances :
Défaillance fonctionnelle : une défaillance fonctionnelle est l'inhabilité d'un article (ou de l'équipement qui le contient) à rencontrer un niveau de performance spécifique.
Défaillance potentielle : une défaillance potentielle est une condition physique identifiable indiquant qu'une défaillance fonctionnelle est imminente. Le seuil de la défaillance potentielle est fonction de l'intervalle entre les inspections.

## Slide 26
LA MBF
26
3 Les principes :
3,1 – Réfection (réparation) systématique d'équipements :
Un équipement complexe est sujet à de multiples modes de défaillances. Parfois, un de ces modes peut être dominant et faire ressortir une situation où le taux de défaillance augmente avec l'âge.
Cependant, les études effectuées à partir d'équipements en service ont permis de constater que pour un équipement complexe : après une période de démarrage, le niveau de fiabilité est plutôt stable avec le temps ; l'âge a peu d'influence sur le niveau de fiabilité.
Les cas où l'âge est important sont principalement pour des articles simples tels que roulements à billes, freins ou autres pièces d'usure.

## Slide 27
LA MBF
27
3,2 Une logique basée sur la sécurité :
L'établissement de la MBF repose sur quelques questions souvent considérées comme évidentes :
Comment la défaillance survient-elle?
Quelles en sont les conséquences?
Une tâche de maintenance préventive peut-elle être applicable et efficace?
La logique MBF est basée sur la sécurité. Pour définir un programme de maintenance initial, l'équipe d'analyse se pose une série de questions concernant les effets de la défaillance :
1. Est-ce que l'apparition de la défaillance est évidente à l'équipage durant le cours normal des opérations?

## Slide 28
LA MBF
28
2. Est-ce que la défaillance cause la perte d'une fonction ou une avarie secondaire ayant des répercussions (effets) sur la sécurité opérationnelle de fonctionnement?
3. La défaillance entraîne-t-elle des répercussions directes sur les capacités opérationnelles du bien dans son ensemble?
Un diagramme logique de ces questions a été mis au point. Si la sécurité n'est pas directement en cause, ce sont les règles économiques qui dictent la marche à suivre. Il faut cependant avoir une évaluation objective des coûts économiques d'une réduction de la capacité opérationnelle d'un équipement, car ces coûts sont généralement beaucoup plus importants que les coûts de maintenance dans la prise de décision. Ensuite ce sont les modes d'intervention qui sont questionnés :

## Slide 29
LA MBF
29
Existe-t-il une tâche de nettoyage, de graissage ou de lubrification applicable et efficace ?
Existe-t-il une inspection ou un contrôle de fonctionnement applicable et efficace capable de détecter une défaillance potentielle?
Existe-t-il une tâche de réfection (renouvellement) applicable et efficace ayant pour effet de réduire le taux de défaillance ?
Existe-t-il une mise au rancart préventive applicable et efficace pour éviter les pannes ou pour réduire le taux de défaillance?

## Slide 30
LA MBF
30
Tâches de base en MBF :
Dans un contexte de MBF, les 4 tâches de base en maintenance préventive sont :
Tâches périodiques suivant l'état :
Des inspection périodiques sont programmées afin de détecter des défaillances potentielles : tâches suivant l'état ou contrôles de fonctionnement. Ces inspections déclenchent le retrait ou la réparation des composants qui ne rencontrent pas la norme. Ces tâches sont donc ciblées sur des modes de défaillance spécifiques et ne sont applicables que si une évidence physique de dégradation peut être constatée.

## Slide 31
LA MBF
31
Tâches de réfection systématique :
Une tâche de réfection systématique peut être considérée applicable seulement si les critères suivants sont rencontrés :
Il doit y avoir un âge identifiable auquel l'article démontre une augmentation rapide de la probabilité de défaillance ;
Une grande proportion de la population doit survivre jusqu'à cet âge ;
Il doit être possible de restaurer le niveau de résistance d'origine par une réfection.
Lors de la mise en service d'un équipement, il est donc important que les défaillances coûteuses soient identifiées et mises dans un programme d'évaluation de l'effet du vieillissement du matériel afin de découvrir le plus tôt possible si des tâches de réfection systématiques sont judicieuses.

## Slide 32
LA MBF
32
Les premiers équipements mis en service peuvent servir d'éclaireurs. Ils sont utilisés comme échantillons pour une inspection plus poussée.
Il n'est donc pas toujours nécessaire de mettre en place des périodicités systématiques pour effectuer une évaluation des effets du vieillissement.
Tâches de retrait préventif :
Un retrait préventif avec mise au rebut est imposé seulement lorsque la sécurité est en jeu, il s'agit d'une défaillance critique. Des données de test doivent démontrer qu'aucune défaillance n'est probable en deçà d'une limite de vie sûre.

## Slide 33
LA MBF
Chapitre 1. Généralités sur le concept de maintenance
33
Par exemple, les pièces pyrotechniques d'un siège éjectable d'avion militaire se dégradent de façon non perceptible avec le temps ; une durée limite est imposée, basée sur une fraction de l'âge auquel par essai on a pu détecter une dégradation.
Il peut y avoir des retraits préventifs pour raisons économiques (limite de vie économique), dans ces cas les conditions suivantes sont présentes :
L'article est sujet à une défaillance ayant un impact économique majeur mais sans conséquence sur la sécurité ;
Il doit y avoir un âge identifiable auquel l'article démontre une augmentation rapide de la probabilité de défaillance ;
Une grande proportion de la population doit survivre jusqu'à cet âge.

## Slide 34
LA MBF
Chapitre 1. Généralités sur le concept de maintenance
34
Tâches de détection de défaillance :
Lorsqu'un équipement est sujet à des défaillances de fonctions cachées à l'opérateur, il faut prévoir des tâches de détection de défaillance afin d'assurer la disponibilité de la fonction. C’est le cas, par exemple, des équipements de protection incendie.
Ainsi de telles tâches sont nécessaires afin d'éviter des défaillances multiples qui auraient des conséquences désastreuses (graves).

## Slide 35
LA MBF
Chapitre 1. Généralités sur le concept de maintenance
35
Les 3 principes de la MBF :
1. Principe d’auto limitation : ou de sélection systématique. Il s’applique aux criticités des équipements et à des niveaux successifs :
équipements critiques sous-ensembles fragiles leurs défaillances les causes les tâches de maintenance.
2.Principe de subordination : les tâches de maintenance dépendent obligatoirement de la connaissance fiabiliste des défaillances et de leurs causes ; ce qui implique une connaissance fonctionnelle et dysfonctionnelle des équipements.
3.Principe de participation : la MBF repose sur des groupes de travail impliquant tous les acteurs liés au processus (production, maintenance, qualité).

## Slide 36
LA MBF
Chapitre 1. Généralités sur le concept de maintenance
36

## Slide 37
LA MBF
Chapitre 1. Généralités sur le concept de maintenance
37
LES ETAPES DE LA MBF :

## Slide 38
LA MBF
Chapitre 1. Généralités sur le concept de maintenance
38
Remarques :
Sélection des équipements : les 3 critères à prendre en compte sont la sécurité S, la disponibilité D et la qualité Q. Les informations sur ces 3 paramètres sont collectées grâce aux historiques et aux relevés de production. Avec ces 3 paramètres, on pourra alors exprimer la criticité de chaque équipement.
La sélection des actions préventives pourra suivre la démarche de la page 3.