## Slide 1
CHAPITRE V.4 Les différentes techniques de chromatographie
Réalisé par :
Dr. FIZIR .M
Département : Science de la matière
Spécialité : Chimie Pharmaceutiques
Module : Analyse et contrôle des médicaments

## Slide 2
1 - DEFINITION :
La chromatographie, méthode d'analyse physico-chimique, sépare les constituants d'un mélange (les solutés) par entraînement au moyen d'une phase mobile (liquide ou gaz) le long d'une phase stationnaire (solide ou liquide fixé), grâce à la (ré)partition sélective des solutés entre ces deux phases. Chaque soluté est donc soumis à une force de rétention (exercée par la phase stationnaire) et une force de mobilité (due à la phase mobile).

## Slide 3
2 - LES DIFFERENTS TYPES DE TECHNIQUES CHROMATOGRAPHIQUES :
Classification des chromatographies en fonction des mécanismes de séparation :
Les facteurs qui interviennent dans le partage des molécules à séparer entre les phases fixe et mobile sont : la solubilité dans un solvant liquide, la taille (la forme), la polarité, la charge électrique, la présence de groupernents d'atomes formant des sites particuliers.

## Slide 4
2.1 - CHROMATOGRAPHIES EN PHASE LIQUIDE (CPL) : La phase mobile est un liquide. Selon la nature de la phase stationnaire, on distingue : - les chromatographies de PARTAGE :
-La chromatographie de partage :
C'est une chromatographie liquide-liquide. La phase stationnaire est un liquide fixé sur un support inerte. Cette chromatographie est ainsi dénommée car elle est basée sur le partage du soluté dans les deux phases liquides.
- La chromatographie d'exclusion :
elle est encore appelée chromatographie d'exclusion-diffusion, tamisage moléculaire, gel-filtration, perméation de gel. La phase stationnaire est un solide poreux : les grosses particules sont exclues de la phase fixe, en revanche les petites particules incluses diffusent dans les pores du gel.

## Slide 5
La chromatographie d'adsorption :
C'est une chromatographie liquide-solide. La phase stationnaire est un adsorbant solide polaire. - La chromatographie d'adsorption en phase inverse :
C'est une chromatographie liquide-solide dans laquelle la phase stationnaire est apolaire. - La chromatographie sur échangeurs d'ions :
La phase stationnaire est un échangeur d'ions constitué par une résine porteuse de groupements ionisés négativement ou positivement, exerçant des interactions de type électrostatique avec les solutés ioniques du milieu.
- La chromatographie d'affinité :
La phase stationnaire est un support macromoléculaire chimiquement inerte, sur lequel est greffé un effecteur qui présente une affinité biologique (bio-affinité) pour un soluté de l'échantillon à analyser (affinité enzyme-substrat, ligand-récepteur, antigène-anticorps).
les chromatographies d'ADSORPTION :

## Slide 6
2.2 - CHROMATOGRAPHIES EN PHASE GAZEUSE (CPG) :
La phase mobile est un gaz vecteur. On distingue dans ce cas :
La chromatographie gaz-liquide :
C'est une chromatographie de partage. La phase stationnaire est un liquide fixé par imbibition d'un support inerte
La chromatographie gaz-solide :
C'est une chromatographie d'adsorption. La phase stationnaire est un solide adsorbant.

## Slide 7
2.1.1 - LA CHROMATOGRAPHIE D'EXCLUSION :
Ce type de chromatographie est encore appelé : tamisage moléculaire, gel-filtration ou perméation de gel.
Principe : Cette technique permet la séparation des molécules en fonction de leur taille et de leur forme. On utilise pour cela des granules de gel poreux.
Les grosses molécules (dont le diamètre est supérieur à celui des pores) sont exclues et sont donc éluées les premières, au niveau du volume mort ( Vm ou V0 ). Les petites et moyennes molécules sont éluées plus tardivement, car incluses dans le gel, leur migration est freinée.
Les solutés sont donc élués dans l'ordre inverse des masses moléculaires.

## Slide 8
Figure 1 : Schéma du tamisage moléculaire.

## Slide 9
Types de gels :
- Gels hydratés (les plus utilisés) :
le SéphadexTM (G10 à G200) qui sont des polyosides bactériens de type dextran (poly D-glucopyranosyl a, 1 -> 6), et le SépharoseTM (agarose).
- Gels permanents : ce sont des copolymères organiques ou bien des minéraux (silice). Ici, des effets d'adsorption s'ajoutent au tamisage moléculaire.
Figure 2 : Représentation d'un gel d'exclusion.

## Slide 10
2.1.2 - LA CHROMATOGRAPHIE D'ADSORPTION :
Principe
Cette chromatographie liquide-solide est basée sur la (ré)partition des solutés entre l'adsorbant fixe et la phase liquide mobile. Chacun des solutés est soumis à une force de rétention (par adsorption) et une force d'entraînement par la phase mobile. L'équilibre qui en résulte aboutit à une migration différentielle des solutés de l'échantillon à analyser, ce qui permet leur séparation.
L'adsorption : L'adsorption est la fixation des molécules dissoutes par la phase solide. Cette fixation est due à l'établissement de liaisons secondaires de surface entre l'adsorbant et la molécule adsorbée : liaison dipôle-ion, ou dipôle-dipôle ou liaison de Van der Waals.

## Slide 11
Les adsorbants : Ce sont des solides très divisés (l'adsorption est un phénomène de surface); c'est ainsi que 1 g d'alumine pour chromatographie peut représenter une surface de l'ordre de 100 m2. On distingue:
Les adsorbants à faible capacité d'adsorption comme l'alumine, le talc ou le carbonate de sodium.
Les adsorbants forts comme le gel de silice.
Certains adsorbants présentent une forte polarité électrique comme le gel de silice ou l'alumine ; d'autres ont une faible polarité comme le charbon actif.
Figure 1 : Silices polaires greffées

## Slide 12
Les solvants : Pour un système chromatographique donné (caractérisé par une phase stationnaire, la température, la pression et le soluté), le pouvoir éluant dépend de la polarité du solvant :
Prenons comme exemple une phase stationnaire constituée d'un adsorbant polaire (le gel de silice), d'un soluté polaire adsorbé et d'un solvant polaire (le méthanol). Le solvant polaire possède un pouvoir éluant élevé, fortement adsorbé, il déplace le soluté. En revanche, un solvant apolaire comme l'éther de pétrole possèdera un mauvais pouvoir éluant, mais entraînera un soluté apolaire.
Technologie : La chromatographie d'adsorption est appliquée selon différentes techniques : sur colonne : ouverte à pression ambiante, en flash chromatographie, à moyenne pression, en HPLC;
sur couche mince : le gel adsorbant (cellulose, silice) est coulé sur une plaque (verre, aluminium, plastique), mélangé à un liant (plâtre).

## Slide 13
2.1.3 - LA CHROMATOGRAPHIE D'ADSORPTION EN PHASE INVERSÉES :
Principe :
C'est une chromatographie d'adsorption liquide-solide dans laquelle la phase stationnaire se distingue par son apolarité. Elle est constituée, la plupart du temps, par des silices apolaires greffées. Il existe des greffons apolaires de taille différente, de 2 à 18 atomes de carbone (C2 à C18), donc de polarités différentes.
La phase mobile est polaire et hydrophile. Les séparations sont fondées sur des interactions hydrophobes entre les molécules à séparer et la phase stationnaire.
Ainsi, plus un soluté est apolaire, plus il sera retenu au niveau de la phase solide stationnaire. A l'inverse, plus un soluté est polaire, plus il sera entraîné par la phase mobile liquide.

## Slide 14
Figure 1 : Silices apolaires greffées.
Technologie : Dans la pratique, cette chromatographie ne s'applique qu'en HPLC, elle porte le nom de RP-HPLC (ou Reverse Phase HPLC, ou HPLC en phase inverse). La RP-HPLC s'applique bien à la séparation de petites molécules apolaires : lipides, acides aminés, peptides. Notion de paire d'ions : Les composés ioniques tels que A- ou C+ se séparent mal dans ce type de chromatographie,

## Slide 15
2.1.4 - LA CHROMATOGRAPHIE SUR ECHANGEURS D'IONS :
Principe : Les échangeurs d'ions sont des macromolécules insolubles portant des groupements ionisables, qui ont la propriété d'échanger de façon réversible certains de leurs ions, au contact d'autres ions provenant d'une solution.
Résine cationique : qui échange réversiblement des cations. Une résine cationique est chargée négativement
Figure 1 : Résine échangeuse de cations (résine cationique).

## Slide 16
Résines anioniques : qui échange réversiblement des anions. Une résine anionique est chargée positivement.
Figure 2 : Résine échangeuse d'anions (résine anionique).

## Slide 17
Technologie : La chromatographie par échange d'ions se pratique le plus souvent sur colonne, mais la méthode peut être transposée sur couche mince. Du papier échangeur d'ions est également commercialisé . Enfin l'échange d'ions peut être réalisé en batch : la résine est mise en présence de la solution et agitée mécaniquement.
Propriétés des échangeurs d'ions : Le support peut être minéral, mais il est le plus souvent organique (résine de copolymérisation, polyosides : dextrans ou celluloses). Les groupements fonctionnels chargés des résines sont fixés par covalence sur le support.

## Slide 18
Les groupements fonctionnels des résines cationiques (résines classées d'après leurs aptitudes à l'ionisation) :
Résines cationiques fortes :
  sulfoniques (très fortement ionisées, quel que soit le pH) :
Résines cationiques intermédiaire :
  à groupement phospho :

## Slide 19
Résines cationiques faibles :
  carboxyliques (non ionisées en milieu fortement acide) :
  à groupement carboxyméthyl :
Résines cationiques très faibles :
  phénoliques (uniquement ionisées en milieu alcalin) :

## Slide 20
Les Groupements fonctionnels des résines anioniques :
Résines anioniques fortes :
  résines à groupements aminés quaternaires.
  résines à groupements aminés tertiaires.
Résines anioniques faibles :
  résines à groupements aminés secondaires et primaires.
Capacité de rétention d'un échangeur d'ions :
C'est le nombre de millimoles (mmol) d'ions que la résine peut échanger par unité de masse. On l'exprime par gramme de résine sèche (ou moins souvent par unité de volume : par ml de résine humide).
Elution : L'élution consiste à déplacer l'ion fixé par un autre, de densité de chargé et de concentration plus élevée on utilise de petits ions fortement chargés : Cl-, HO-, Na+, H+...

## Slide 21
Exemple de résine échangeuse d'ions :
Les résines polyosidiques chargées de type Sephadex :
Ces échangeurs sont utilisés pour la séparation de macromolécules ionisées : protéines, acides nucléiques... La matrice polyosidique (composée de cellulose ou de dextranes) porte les groupements chargés suivants :
Echangeurs anioniques Sephadex :

## Slide 22
Echangeurs cationiques Sephadex :

## Slide 23
Principe : Dans ce type de chromatographie, la phase stationnaire est un support macromoléculaire chimiquement inerte sur lequel est greffé un effecteur qui présente une affinité biologique pour un soluté de l'échantillon à analyser.
Trois types d'affinités sont utilisées :
affinité enzyme-substrat
affinité ligand-récepteur
affinité antigène-anticorps
Très souvent, la molécule fixée sera le substrat, le ligand, ou bien l'anticorps. Ceci permettra de purifier l'enzyme, le récepteur ou l'antigène, respectivement.
2.1.5 - LA CHROMATOGRAPHIE D'AFFINITÉ :

## Slide 24
1 - Etape de FIXATION : Le mélange de molécules contenant le composé à purifié est chargé sur la colonne d'affinité. Seule la molécule présentant une affinité pour la colonne sera retenue par l'effecteur greffé sur la phase stationnaire.
2 - Etape de PURIFICATION : En continuant à faire passer du tampon dans la colonne, toutes les molécules contaminantes sont éliminées et éluées.
3 - Etape d'ELUTION : La molécule purifiée est déccrochée de la colonne et est recueillie dans l'éluat.
Figure 1 : Les trois étapes d'une chromatographie d'affinité.