## Slide 1
Le comportement viscoélastique
Dr. Yasmina KELLOUCHE
Maitre de conférence B
Année Universitaire 2020-2021
UNIVERSITE DJILALI BOUNAAMADE KHEMIS MELIANA
FACULTE DE SCIENCE DE LA NATURE
ET DE LA TERRE
Rhéologie des sols – Master2- Géotechnique
CHAPITRE IV

## Slide 2
Plan du Cours
Introduction
Viscoélasticité
Test de relaxation des contraintes
Relaxation et fluage
Test de fluage
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Complaisance de fluage
Modèles rhéologiques de base

## Slide 3
Introduction
Lorsque sollicités, certains matériaux ont une réponse instantanée. C’est le cas des céramiques et des matériaux métalliques dans le domaine élastique. On parle alors de matériaux élastiques.
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Le comportement de nombreux matériaux subissant des « petites » déformations sont raisonnablement bien décrits par une relation linéaire élastique entre les contraintes-déformations .

## Slide 4
Par contre, le comportement liquide visqueux linéaire obéit à la loi d’équation constitutive :
Introduction
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Certains matériaux comme les polymères ou les tissus organiques ont des réponses différées. On peut parler de comportement viscoélastique.

## Slide 5
En réalité les équations constitutives pour la plupart des matériaux solides diffèrent du comportement élastique linéaire.
Introduction
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Lorsque le matériau a un comportement à la fois élastique et visqueux : on parle alors de viscoélasticité.
Lorsqu’une structure élastique est déformée, la déformation de charge/décharge est instantanée et réversible. Lorsque la charge est retirée, on retrouve l’état initial instantanément et sans déformation permanente.
Les structures viscoélastiques ne permettent pas une telle réponse.

## Slide 6
Viscoélasticité
Rappel du comportement mécanique d’un matériau élastique linéaire en traction uniaxiale.
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche

## Slide 7
Comportement viscoélastique linéaire, la réponse est
dépendante du temps.
Viscoélasticité
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche

## Slide 8
Deux tests standards pour observer le comportement viscoélastique linéaire :
• Test de relaxation des contraintes
• Test de fluage
Relaxation et fluage
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Lorsque l’on applique une déformation et que l’on mesure
l’évolution de la contrainte en fonction du temps, on parle de relaxation.
Lorsque l’on applique une contrainte et que l’on mesure l’évolution de la déformation, on parle de fluage.

## Slide 9
Il est important de remarquer ici que les notions de chargement et de temps interviennent dans la définition d’un comportement viscoélastique.
Relaxation et fluage
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
On s’intéressera donc aux histoires de chargement et de réponses, au lieu que de s’intéresser à une valeur ponctuelle, fixée dans le temps, de la réponse et du chargement.
L’expérience de retard ou de fluage est toujours réalisable, quel que soit le matériau.
En revanche, l’expérience de relaxation n’est réalisable que s’il est possible d’appliquer au matériau un échelon de déformation instantanée, c’est-à-dire si la réponse instantanée du matériau dans l’expérience de retard est non nulle.

## Slide 10
Test de relaxation des contraintes
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Dans l’essai de relaxation, on impose instantanément une déformation d’amplitude ε0 à l’instant t0 qu’on maintient constante par la suite.
On observe la réponse en termes de contrainte σ(t) qui varie de façon monotone décroissante en fonction du temps.

## Slide 11
Test de relaxation des contraintes
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche

## Slide 12
Test de relaxation des contraintes
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche

## Slide 13
Test de relaxation des contraintes
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Er est une propriété du matériau. Elle ne dépend pas du niveau de contraintes ou de déformations.

## Slide 14
Test de fluage
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
L’expérience de fluage appelée encore expérience de retard, sous sollicitation uniaxiale, permet de mettre en évidence et d’identifier le comportement différé des matériaux viscoélastiques.
Pour réaliser cette expérience, on impose à un corps de forme convenable (éprouvette de traction, éprouvette de compression,…) une sollicitation uniaxiale en contrainte, réputée homogène.
Dans le cas de l’expérience de fluage en traction simple d’une éprouvette de polymère en restant dans le cadre des petites déformations, et en maintenant la température constante.

## Slide 15
Test de fluage
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
L’éprouvette n’est initialement pas chargée ; elle est en équilibre et son matériau constitutif est alors dans son état naturel (état de contrainte nul en tout point).
A l’instant t0 on impose « instantanément » un échelon de contrainte d’amplitude σ0.
Cette contrainte est ensuite maintenue constante.
On observe la réponse uniaxiale correspondante, c’est-à-dire l’évolution dans le temps, ou l’histoire de la déformation longitudinale ε supposée homogène dans l’éprouvette, comptée à partir de l’état naturel pris comme référence géométrique.

## Slide 16
Test de fluage
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche

## Slide 17
Test de fluage
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Dans ce cas, nous pouvons écrire l’histoire de la sollicitation sous la forme :
La réponse viscoélastique, en termes de déformation, se met sous la forme : :

## Slide 18
Complaisance de fluage
Une complaisance de fluage (J) permet de déterminer la variation de la déformation (ε) dans le temps pour la contrainte appliquée (σ).
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche

## Slide 19
Complaisance de fluage
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Considérons une expérience de fluage dont l’histoire de chargement est représentée à la figure ci-dessous:
Pour un niveau de contrainte inférieure a 0.5 fois la contrainte limite, on observe expérimentalement une proportionnalité entre la contrainte et la déformation de fluage.

## Slide 20
Complaisance de fluage
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
On peut alors écrire:
Ou bien

## Slide 21
Complaisance de fluage
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Par ailleurs, on peut aussi définir un noyau de fluage φ:
Relié a la complaisance de fluage par:
Les différentes modélisations existantes consistent a définir l‘expression analytique de J (t. τ) ou φ (t. τ) en fonction d’un certain nombre de paramètres matériau.

## Slide 22
Modèles rhéologiques de base
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Les instruments les plus classiques de la modélisation rhéologique sont constitués par un ressort qui modélise un solide élastique parfait et un amortisseur celui d’un fluide visqueux newtonien.
Le comportement viscoélastique linéaire est représenté en général par la construction d’un modèle constitué d’un assemblage de ressorts et d’amortisseurs. Il s’agit donc d’un modèle symbolique et analogue.
Le matériau viscoélastique sera représenté par une association de ressorts et d’amortisseurs en série et en parallèle plus ou moins complexe.

## Slide 23
Modèles rhéologiques de base
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
L’équation rhéologique du matériau est obtenue en utilisant les équations rhéologiques des constituants élémentaires (ressort et amortisseur) et en respectant aussi les lois d’association en série et en parallèle des différents éléments.

## Slide 24
Modèles rhéologiques de base
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Modèle de Kelvin Voigt
Ce modèle résulte de l’association en parallèle d’un ressort de module d’élasticité E0 et d’un amortisseur de coefficient de viscosité ɳ. Il est particulièrement bien adapté pour représenter le comportement d’un solide.

## Slide 25
Modèles rhéologiques de base
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
On a:
D’après les lois d’association en parallèle, la déformation et la contrainte totales s’écrivent :
L’équation rhéologique s’écrit donc:

## Slide 26
Modèles rhéologiques de base
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
En résolvant cette équation différentielle, on obtient l’expression de la fonction de fluage de Kelvin-Voigt :
La relaxation est impossible avec ce modèle, car il ne peut pas subir une déformation instantanée qui conduirait à une contrainte infinie.

## Slide 27
Modèles rhéologiques de base
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Il est constitué d’un ressort et d’un amortisseur montés en série représentant la réponse viscoélastique d’un matériau à une sollicitation mécanique. Cette représentation est plutôt réservée aux fluides.
Modèle de Maxwell

## Slide 28
Modèles rhéologiques de base
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
D’où l’équation rhéologique du modèle de Maxwell:
Après intégration de cette équation, on trouve les expressions de fonctions de fluage et de relaxation:

## Slide 29
Modèles rhéologiques de base
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Les réponses de ces deux fonctions sont représentées sur la figure ci-dessous :

## Slide 30
Modèles rhéologiques de base
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
C’est un modèle constitué d’un modèle de Kelvin-Voigt associé en série avec un ressort de module d’élasticité E1.
Modèle de Zener

## Slide 31
Modèles rhéologiques de base
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
En suivant le même raisonnement que l’élément de Maxwell et connaissant aussi la contrainte pour celui de Kelvin, on trouve aisément l’équation de comportement du modèle de Zener :

## Slide 32
Modèles analogiques généralisés
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Au vu des faiblesses observées pour les trois modèles étudiés précédemment, il est évident qu’ils s’adaptent très mal à nos données expérimentales et qu’ils ne peuvent pas fournir une bonne modélisation pour notre matériau.
De ce fait, nous pouvons généraliser ces modèles en considérant un groupement quelconque des N éléments linéaires de type ressort ou amortisseur

## Slide 33
Modèles analogiques généralisés
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
Ce modèle est formé d’un assemblage en parallèle de N modèles de Maxwell et éléments élastiques.
Modèle de Maxwell généralisé

## Slide 34
Modèles analogiques généralisés
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
L’équation de comportement s’écrit:
La fonction de relaxation de cette équation est donnée par :

## Slide 35
Modèles analogiques généralisés
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
La généralisation du modèle de Kelvin-Voigt consiste en un assemblage en série de N éléments de Kelvin. Ce modèle est illustré par le schéma ci-dessous :
Modèle de Kelvin Voigt généralisé

## Slide 36
Modèles analogiques généralisés
Cours de Rhéologie des sols 2020/2021 Dr. Y.Kellouche
L’équation caractérisant la relation entre les contraintes et les déformations s’écrit :
La fonction de retard de cette équation est donnée par :