## Slide 1: Chapitre II- Isostatisme

## Slide 2
II-1) Isostatisme
On parle d’une pièce mise en position ISO STATISME lorsque tout les degrés de liberté sont supprimés.
II-2) Degrés de liberté
Dans l’espace, un solide possède 6 degrés de liberté.
Si l’on associe un repère orthonormé direct (o,x,y,z) à l’espace, les 6 degrés de liberté du solide sont :
· 3 translations suivant x, y, z notées : Tx, Ty et Tz.
· 3 rotations autour de x, y, z notées : Rx, Ry et Rz.

## Slide 3
Lors de l’usinage, la pièce doit-être complètement immobilisée , c’est-à-dire que chaque degré de liberté doit être supprimé par rapport au porte-pièce.

## Slide 4
L’immobilisation de la pièce est faite en 2 temps :
• Un positionnement supprimant chaque degré de liberté dans 1 seul sens.
• Un maintien de mise en position (appelé bridage ou ablocage) pour que la pièce garde sa position sous l’effet des efforts de coupe.
Remarque :
Il ne faut pas confondre : la mise en position (MIP) (qui correspond à l’isostatisme)
et le maintien de la pièce (MAP) par un serrage.

## Slide 5
II-3) Symbole de base
Chaque contact est représenté par un vecteur normal (perpendiculaire) à la surface référentielle considérée.
On appelle ce vecteur normale de repérage. Chaque normale de repérage élimine 1 degré de liberté.

## Slide 6
Principales liaisons utilisables
Plusieurs liaisons simples seront associées pour supprimer les 6 degrés de liberté.
Nom | Représentation | Exemple
Appui ponctuel |  | 
Appui linéaire |  | 
Appui plan |  | 

## Slide 7
II-4) Mise en place des normales de repérage.
Sur un parallélépipède
Il faut placer 6 normales de repérages créant ainsi un appui plan , un appui linéaire et un appui ponctuel.

## Slide 8
a) appui plan (liaison appui plan): élimine 3 degrés de liberté , 1 translation et 2
rotations .Les 3 points ne sont pas alignés, ils forment un triangle et ils sont
éloignés le plus possible les un des autres.
REMARQUE :On positionne l’appui plan sur la plus grande surface d’un prisme

## Slide 11
Sur un cylindre
Il faut placer 5 normales de repérages créant ainsi :
• Soit un centrage long et un appui ponctuel. (liaison pivot glissant + liaison ponctuelle)
• Soit un centrage court et un appui plan. (liaison linéaire annulaire+liaison appui plan)

## Slide 14
II-5) Condition d’utilisation
Placer :
6 normales de repérages (ou normales de mise en position) pour les pièces prismatiques ( appui plan, appui linéaire, appui ponctuel.
5 normales de mise en position pour les pièces cylindriques ( centrage long et appui ponctuel ou centrage court et appui plan).
Placer les appuis sur les surfaces d’où partent les cotes (rappel : on appelle ces surfaces : surfaces de références).
Sauf indications particulières, placer le maximum d’appui sur la surface qui a la cote avec le plus petit intervalle de tolérance.
Placer, chaque fois que cela est possible, le maximum d’appuis sur la plus grande surface de référence.
Ne jamais opposer deux appuis sinon le positionnement est hyperstatique.
Chaque fois que cela est possible, placer le plus grands nombres d’appuis opposés à l’effort de coupe.

## Slide 15
II-6) Symbolisation technologique
Objectif :
A la différence de l’isostatisme 1ère partie de la norme qui représente une symbolisation géométrique, l’isostatisme 2ème partie de la norme est une version plus complète puisque sa symbolisation définit les solutions technologiques retenues pour assurer la mise en position mais aussi le maintien en position de la pièce. On appelle cette symbolisation la symbolisation technologique.
Symbolisation :

## Slide 16
1/ NATURE DU CONTACT ENTRE LES SURFACES (type d’appui)
2/ FONCTION DE L’ELEMENT TECHNOLOGIQUE

## Slide 17
3/ NATURE DE LA SURFACE
4/ SYMBOLISATION DU TYPE DE TECHNOLOGIE

## Slide 18
Exercices: Fraisage
Proposer, pour chaque cas, la mise en position permettant de respecter la cotation.

## Slide 20
Exercices: Tournage
Proposer, pour chaque cas, la mise en position permettant de respecter la cotation.