## Slide 1: Analyse d’une averse
Les averses
Les précipitations sont un des processus hydrologiques les plus variables. Elles sont notamment caractérisées par une grande variabilité dans le temps, aussi bien à l'échelle annuelle qu'à celle d'un événement pluvieux. On définit généralement une averse comme un épisode pluvieux continu, dont la durée peut varier de quelques minutes à une centaine d'heures et intéresser une superficie allant de quelques kilomètres carrés (orages) à quelques milliers (pluies cycloniques). Elle est caractérisée à la fois par sa hauteur et sa durée, son intensité.

## Slide 2: L'infiltration et les écoulements
5.1 Introduction
Les écoulements représentent une partie essentielle du cycle hydrologique. On a déjà vu que l'eau précipitée sur un bassin versant va se répartir en eau interceptée, évaporée, infiltrée et écoulée. La quantité d'eau collectée puis transportée par la rivière résultera des précipitations directes à la surface même du cours d'eau et des écoulements de surface et souterrain parvenant à son exutoire. La proportion entre ces deux types d'écoulements est définie par la quantité d'eau infiltrée dans le sol. Les différents processus d' infiltration et d'écoulements participant à la génération de crue sont représentés de manière schématique dans la figure 5.1. L'analyse des écoulements et la compréhension des processus générateurs font l'objet du chapitre 10 et 11 et, par conséquent, seront traités succinctement dans ce chapitre

## Slide 3
Fig. 1 - Processus d'infiltration dans le sol et multiplicités des écoulements

## Slide 4
2 L'infiltration
L'estimation de l'importance du processus d'infiltration permet de déterminer quelle fraction de la pluie va participer à l'écoulement de surface, et quelle fraction va alimenter les écoulements souterrains et donc aussi participer à la recharge des nappes souterraines
2.1 Définitions et paramètres descriptifs de l'infiltration
L'infiltration qualifie le transfert de l'eau à travers les couches superficielles du sol, lorsque celui-ci reçoit une averse ou s'il est exposé à une submersion. L'eau d'infiltration remplit en premier lieu les interstices du sol en surface et pénètre par la suite dans le sol sous l'action de la gravité et des forces de succion. L'infiltration influence de nombreux aspects de l'hydrologie, du génie rural ou de l'hydrogéologie. Afin d'appréhender le processus d'infiltration, on peut définir :

## Slide 5
Le régime d'infiltration i(t), nommé aussi taux d'infiltration, qui désigne le flux d'eau pénétrant dans le sol en surface. Il est généralement exprimé en mm/h. Le régime d'infiltration dépend avant tout du régime d'alimentation (irrigation, pluie), de l'état d'humidité et des propriétés du sol.
L'infiltration cumulative, notée I(t), est le volume total d'eau infiltrée pendant une période donnée. Elle est égale à l'intégrale dans le temps du régime d'infiltration (Fig.2).
Avec : I(t) : infiltration cumulative au temps t [mm], i (t) : régime ou taux d'infiltration au temps t [mm/h].

## Slide 6
Fig. 2 - Evolution générale du régime d'infiltration et de l'infiltration cumulative au cours du temps (Ks = conductivité hydraulique à saturation)

## Slide 7
La conductivité hydraulique à saturation Ks est un paramètre essentiel de l'infiltration. Il représente la valeur limite du taux d'infiltration si le sol est saturé et homogène. Ce paramètre entre dans de nombreuses équations pour le calcul de l'infiltration.
La capacité d'infiltration ou capacité d'absorption (ou encore infiltrabilité) représente le flux d'eau maximal que le sol est capable d'absorber à travers sa surface, lorsqu'il reçoit une pluie efficace ou s'il est recouvert d'eau. Elle dépend, par le biais de la conductivité hydraulique, de la texture et de la structure du sol, mais également des conditions aux limites, c'est à dire, la teneur en eau initiale du profil et la teneur en eau imposée en surface.

## Slide 8
La percolation désigne l'écoulement plutôt vertical de l'eau dans le sol (milieu poreux non saturé) en direction de la nappe phréatique, sous la seule influence de la gravité. Ce processus suit l'infiltration et conditionne directement l'alimentation en eau des nappes souterraines.
La pluie nette représente la quantité de pluie qui ruisselle strictement sur la surface du terrain lors d'une averse. La pluie nette est déduite de la pluie totale, diminuée des fractions interceptées par la végétation et stockée dans les dépressions du terrain. La séparation entre la pluie infiltrée et la pluie écoulé en surface s'appelle fonction de production. Ce concept est développé dans le chapitre 11 « la réponse hydrologique ».

## Slide 9
2 .2 Facteurs influençant l'infiltration
L'infiltration est conditionnée par les principaux facteurs ci-dessous :
- Le type de sol (structure, texture, porosité) - Les caractéristiques de la matrice du sol influencent les forces de capillarité et d'adsorption dont résultent les forces de succion, qui elles-mêmes, régissent en partie l'infiltration.
La compaction de la surface du sol due à l'impact des gouttes de pluie (battance) ou à d'autres effets (thermiques et anthropiques) - L'utilisation de lourdes machines agricoles dans les champs peut par exemple avoir pour conséquence la dégradation de la structure de la couche de surface du sol et la formation d'une croûte dense et imperméable à une certaine profondeur (sensible au labour). La figure 5.3 montre à titre d'exemple les différentes évolutions du régime d'infiltration au cours du temps selon le type de sol.
La couverture du sol - La végétation influence positivement l'infiltration en ralentissant l'écoulement de l'eau à la surface, lui donnant ainsi plus de temps pour pénétrer dans le sol. D'autre part, le système radiculaire améliore la perméabilité du sol. Enfin, le feuillage protège le sol de l'impact de la pluie et diminue par voie de conséquence le phénomène de battance.

## Slide 10
Fig. 3 - Régime d'infiltration en fonction du temps pour différents types de sol (d'après Musy, Soutter, 1991) .

## Slide 11
La topographie et la morphologie - La pente par exemple agit à l'opposé de la végétation. En effet, une forte pente favorise les écoulements au dépend de l'infiltration.
Le débit d'alimentation (intensité de la précipitation, débit d'irrigation).
La teneur en eau initiale du sol (conditions antécédentes d'humidité) - L'humidité du sol est un facteur essentiel du régime d'infiltration, car les forces de succion sont aussi fonction du taux d'humidité du sol. Le régime d'infiltration au cours du temps évolue différemment selon que le sol est initialement sec ou humide. L'humidité d'un sol est généralement appréhender en étudiant les précipitations tombées au cours d'une certaine période précédant un événement pluvieux. Les Indices de Précipitations Antécédentes (IPA) sont souvent utilisés pour caractériser les conditions d'humidité antécédentes à une pluie (cf. chapitre 2 « bassin versant »).
Finalement, les facteurs les plus influents, pour une même topographie, sont le type de sol, sa couverture et son taux initial d'humidité.

## Slide 12
2.3 Variation du taux d'infiltration au cours d'une averse
La variabilité spatiale et temporelle de la teneur en eau dans le sol est décrite par des profils d'infiltration, ou plus généralement profils hydriques, successifs, représentant la distribution verticale des teneurs en eau dans le sol, à différents instants donnés. Dans un sol homogène et lorsque la surface du sol est submergée, le profil hydrique du sol présente : une zone de saturation, située immédiatement sous la surface du sol ; une zone proche de la saturation appelée zone de transmission, qui présente une teneur en eau proche de la saturation et en apparence uniforme ; et finalement une zone d'humidification qui se caractérise par une teneur en eau fortement décroissante avec la profondeur selon un fort gradient d'humidité appelé front d'humidification qui délimite le sol humide du sol sec sous-jacent. (Fig. 4) :

## Slide 13
Fig. 4 - Caractéristiques du profil hydrique au cours d'une infiltration (avec (qo) teneur initiale en eau et (qf) teneur finale) (Tiré de Musy, Soutter 1991) .

## Slide 14
Finalement la pluie qui arrive à la surface du sol y pénètre assez régulièrement selon un front d'humectation qui progresse en fonction des apports, selon le jeu des forces de gravité et de succion. La figure 5.5 montre comment au cours d'une infiltration, la zone de transmission s'allonge progressivement tandis que la zone et le front d'humidification se déplacent en profondeur, la pente de ce dernier augmentant avec le temps.

## Slide 15
Fig. 5.2 - Evolution générale du régime d'infiltration et de l'infiltration cumulative au cours du temps (Ks = conductivité hydraulique à saturation)

## Slide 16
Fig. 5.2 - Evolution générale du régime d'infiltration et de l'infiltration cumulative au cours du temps (Ks = conductivité hydraulique à saturation)

## Slide 17
Figure 1. Pluies enregistrées à pas de temps horaire à la station (010502) l’année 1993.
Evénement pluvieux
A partir des pluies enregistrées à pas de temps horaire à la station (010502) au cours de l’année 1993, un événement pluvieux a été choisi du 20 au 21 mai 1993 (figure 1 et tableau 1). On vous demande de répondre aux questions suivantes :

## Slide 18
La formule de Horton est une relation empirique qui exprime une décroissance de l'infiltration en fonction du temps à partir d'une valeur initiale (soit exponentiellement, soit comme une fonction quadratique du temps) qui tend vers une valeur limite, en général Ks mais pouvant être proche de zéro. Selon Horton, la capacité d'infiltration (ou taux d’infiltartion) s’exprime comme suit :
i(t) : capacité d'infiltration au temps t [mm/h],
io :capacité d'infiltration initiale [mm/h],
if : capacité d'infiltration finale [mm/h],
t : temps écoulé depuis le début de l'averse [h],
γ : constante empirique, fonction de la nature du sol [min-1].
Infiltration