## Slide 1: Science de l’Eau
Géologie
Hydroclimatologie
Hydrogéologie
Géophysique
Hydrochimie
Hydraulique
Hydrologie…….
………………………
………………….etc.

## Slide 5
Où Forer ????
En fonction des connaissances acquises sur le sous-sol et de la topographie du terrain, on détermine la meilleure position pour mettre en oeuvre l'appareil de forage.
Généralement à la verticale de l'épaisseur maximale de la couche supposée contenir des Eaux

## Slide 6
Où Forer ????
Le trou de forage aura généralement une profondeur comprise entre 2 000 et 4 000 m pour les hydrocarbures

## Slide 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 - fixation du palan(moufle fixe)
2 – Derrick ou mât
3 – palan mobile ou moufle mobile
4 - crochet
5 – tête d’injection
6 - colonne d’injection de la boue
7 – table de rotation
8 – treuil de forage
9 - moteurs
10 – pompe à boue
11 - bassin
L’appareil de forage

## Slide 8
12
13
14
15
16
12 – train de tiges
13 - ciment
14 - tubage
15 – masse-tiges
16 – outil de forage
L’appareil de forage

## Slide 9
La machine de forage
= Perceuse
Fonctionne comme une énorme perceuse dont :
  le derrick serait : le corps
  le train de tiges : l'arbre
  et le trépan : la mèche

## Slide 10
La machine de forage
= Perceuse
L'outil le plus courant est un assemblage de trois cônes (1) - d'où le nom de "trépan"
quand la roche traversée est très résistante, on utilise un outil monobloc (2)

## Slide 11
Les outils de forage
TREPANS TRICONE

## Slide 12
Dents en carbure de tungstène
Dents en diamants sertis
PDC
OUTILS DIAMANTS
OUTILS MONOBLOC
Les outils de forage

## Slide 13
2 - Pompe
3 - Conduite d’injection
4 - Tête d’injection
5 – Tige de forage
6 – Boue descendant dans les tiges
7 – Boue remontant vers la surface
8 - tamis
9 – retour de la boue pour le recyclage
1 - Bassin
Le circuit de la boue

## Slide 14
Un fluide de forage appelé « Boue » :
  circule à l’intérieur du train de tige
  Refroidit l’outil à son passage
  Consolide les parois du trou
  Maintien les effluents des réservoirs traversés
  Remonte les déblais des terrains forés en surface
La boue